وزارت جهاد كشاورزي

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور

دستورالعمل‌  فني کشت گندم ديم

در اقليم هاي مختلف كشور

تهيه و تدوين:

بخش‌ تحقيقات غلات و مديريت منابع

تاريخ: اسفند ‌ماه  1392

فهرست مطالب

عنوان																						صفحه

مقدمه........................................................................................................................1

عمليات خاك‌ورزي در ديم  .....................................................................................2

اقليم سرد................................................................................................................ 4

اقليم  معتدل................................................................................................................14

اقليم گرمسير ......  .....................................................................................................22

مقدمه:

دستيابي به رشد پايدارکشاورزي از جمله مسائل اساسي است که دولتها وکشورهای با درآمد پايين و متوسط با آن مواجه می باشند. ايجاد چنين رشدي به تمايل دولتها در زمينه فقرزدايي، ضرورت سامان دهي عرضه غذاي کافي و توجه به نقش کليدي که بخش کشاورزي مي تواند در توسعه فراگيراقتصادي کشورها ايفا نمايد بستگي دارد. در ايران نيز بخش کشاورزي به جهت تأثير فراگيري که مي تواند در زمينه رفع چالش‌هاي اقتصادي  اجتماعي(تأمين استقلال و امنيت غذايي، ايجاد اشتغال،توسعه پايدار و حفظ محيط زيست) داشته باشد از جايگاه مهمي برخوردار بوده و ضرورت انجام سرمايه گذاري هاي جديد در کشاورزي را آشکار مي سازد. دسترسي آسان وسريع به منابع مالي، يکي از الزامات و پيش نيازهاي سرمايه گذاري وتوسعه بخش کشاورزي است. در اغلب کشورهاي دنيا شرايط ديم براي توليد غذا اولويت خاصي دارد، عليرغم تلاشهاي زياد بعمل آمده براي بهبود توليدات و شرايط محيطي در کشورهاي در حال توسعه، تعداد زيادي از خانوادههاي فقير در افريقا و آسيا با فقر گرسنگي، عدم امنيت غذايي و سوئغذيه مواجه هستند. اهميت کشاورزي ديم در جهان متغير است. اما، بخش عمده غذا براي جوامع فقير در کشورهاي در حال توسعه در شرايط ديم توليد ميشود(واني و همکاران 2009). عليرغم کاهش سهم و ميزان اهميت کشاورزي در توليد ناخالص داخلي (GDP)، اين بخش هنوز در اقتصاد ملي و امرار معاش روستايي در ايران سهم مهمي دارد.

تنوع در فراواني، زمان و شدت وقوع خشکي از فصلي به فصل ديگر و مکاني به مکان ديگر، نيازمند مديريت فني مزرعه، تامين به موقع نهاده ها، فراهم نمودن ادوات و ماشين آلات مناسب و كافي، رعايت تناوبهاي زراعي و کشت ارقامي است که داراي سطوح متفاوتي از تحمل به خشکي در مناطق مختلف  باشند. زمان وقوع خشکي( ابتداي فصل، ميانه فصل و دوره رشد انتهايي، و در مواردي خشكي ممتد)، الگوي بارندگي بين مناطق و سال‌هاي مختلف نيز بر روي ميزان عملکرد تاثير جدي دارد. بنابراين، استراتژي کاهش فقر در مناطق ديم ميبايست بر عملکرد پايدار متمرکزشودکه مديريت اعمال شده براي خاك‌ورزي، كاشت، داشت و برداشت مطابق با نيازهاي زراعي منطقه باشد.

ميزان توليد گندم در جهان طي سال‌هاي 2005 تا 2112 ميلادي بين 520 تا 632 ميليون تن متغير بوده است. اگر چه سطح زير كشت گندم طي سال هاي اخير كاهش يافته ولي ميزان توليد آن نه تنها كاهش نداشته بلكه افزايش نيز نشان داده است. عامل اصلي افزايش توليد گندم در جهان، افزايش عملكرد در واحد سطح بوده است. سطح زير كشت گندم ديم از 3.8 الی 4.2 ميليون هكتار متغيير بوده و ميانگين عملکردآ ن 1056 در هكتار در ده اخير بوده است. از عوامل مهم و مؤثر در افزایش متوسط عملکرد گندم  در دنيا مي توان به مديريت مزرعه، تغذيه مناسب، انجام اصولي عمليات خاك ورزي، توسعه کشت واريته هاي گندم معرفی شد وكودپذير و مقاوم به بيماريها ورعايت ساير مواردديگر ازقبيل مسايل به زراعي اشاره نمود.

لازم به ذكر است كه در كنار تلاش براي افزايش عملكرد گندم، ارائه يك راهکار مناسب برای ساماندهی دیمزارها بویژه ارایه دستورالعمل های اجرایی در خصوص مدیریت‌های زراعی، تهیه بستر بذر با توجه به اصول خاک ورزی حفاظتی و توجه به شرايط اقليمي، پتانسيل توليد برای افزایش كمي و كيفي گندم را فراهم نمود بطوریکه در صورت تحقق، الزاماتي از قبيل: امکانات و ادوات لازم برای خاک ورزی حفاظتی، کارنده ها، تامین به موقع نهاده ها، معرفی ارقام با توجه به نیازهای اقلیمی، كاهش ضايعات توليد، تهيه بذر ارقام مناسب و مدیریت خوب مزارع،  افزايش عملكرد 25 الي 35 درصدي ميانگين گندم ديم دور از انتظار نمي باشد.

انتخاب صحيح  ارقام زراعي، طراحي و بكارگيري ترتيبي مطلوب از ارقام متنوع زراعي با توجه به شرايط اقليمي و تناوب‌هاي زراعي، توجه به پتانسيل مناطق، تهيه اصولي بستر بذر، رعايت پارامترهاي به زراعي، تهيه و مصرف به موقع و متناسب نهاده ها، فراهم نمودن و معرفي ادوات و ماشين آلات مناسب براي خاك ورزي و كاشت، رعايت تناوبهاي زراعي و مديريت مزرعه از آسانترين روشهاي مديريتي در هر اقليم براي بهره برداري در جهت توليد پايدار گندم و ساير محصولات ديگر مي‌باشد. دستورالعمل فني گندم ديم بر اساس اقليم‌ها بشرح زير مي باشد:

عمليات خاك‌ورزي در ديم

نخستين مرحله برای زراعت محصولات دیم آماده سازي زمين تحت عنوان عمليات خاك‌ورزي صورت مي گيرد شامل دو بخش خاك ورزي اوليه و ثانويه مي باشد. خاك ورزي اوليه عموماً در عمق بيش از 15 سانتي متر خاك انجام مي شود، و هدف هاي اصلي و مورد انتظار از آن، باز نمودن ذرات خاك جهت نفوذ آب، هوا و ايجاد محيطي مناسب براي رشد و توسعه ريشه مي باشد. در مناطق ديم اصول حاكم در عمليات زراعي بايستي با هدف ايجاد شرايط مناسب به منظور استفاده بهينه از نزولات آسماني و حفاظت از خاك باشد.

در اين راستا عمليات خاك ورزي نقش تعيين كننده‌اي داشته و بايد تامين كننده موارد زير باشد:

1- افزايش نفوذ پذيري خاك نسبت به نزولات كه موجب كاهش روان آب و جلوگيري از فرسايش آبي و بادي می گردد.

2- افزايش قابليت نگهداري آب در خاك.

3- حفظ مواد آلي در خاك و امكان افزايش آن.

4- كاهش تبخير غير مفيد.

اجراي  عمليات خاك ورزي در اقاليم مختلف ديم بسته به تنوع محصولاتي كه در تناوب با گندم قرار ميگيرند، با توجه به نتايج تحقيقات سال هاي گذشته بشرح زير مي‌باشد:

انتخاب وسيله خاك‌ورز در شرايط ديم

نوع وسيله خاك‌ورز در شرايط ديم به فاكتورهايي نظير: نوع ومقدار علف‌هاي هرز، ساختمان و بافت خاك، نوع تناوب زراعي، طول دوره آيش، پتانسيل فرسايش، ميزان بارندگي و زمان انجام عمليات خاك‌ورزي بستگي دارد. در سيستم‌هاي مختلف تناوب، ذخيره آب در خاك  از مسائل اصلي توليد محصولات ديم در نواحي نيمه‌خشك و نيمه‌مرطوب  است، به نحوي كه گياه بعدي دچار تشنگي شديد نشده و توليد مناسبي را داشته باشد. نتايج بررسي هاي انجام يافته در مناطق سردسير كشور (آذربايجان شرقي) نشان داده كه در سيستم تناوب آيش– گندم استفاده از  گاوآهن قلمي در پاييز، بيشترين ميزان عملكرد محصول (1825 كيلوگرم در هكتار ) را دارا بوده است. براساس همين تحقيقات، كاربرد گاو آهن قلمي در پاييز + استفاده از پنجه غازي در بهار، نسبت به ساير روش‌هاي خاك‌ورزي، از ميزان رطوبت وزني بيشتري برخوردار بوده به طوري كه ميزان رطوبت خاك در زمان قبل از كاشت گندم در عمق 20-10 سانتي‌متري خاك بيش از ساير روش ها (23/17%  رطوبت وزني) بود.

دستورالعمل فني كشت گندم و عمليات خاك ورزي در اقليم هاي مختلف ديم كشور بر اساس نتايج تحقيقات انجام گرفته در اين موسسه و بر پايه تناوب‌هاي زراعي تهيه و تدوين شده است، بنابراين با توجه به اهميت اين يافته هاي تحقيقاتي براي افزايش توليد و پايداري محصول گندم در ديمزارها به شرح آنها پرداخته مي‌شود.:

اقليم سرد :

سيستم زراعي حبوبات ـ گندم

در اقليم سردسير تناوب غالب گندم – نخود است، كه به دليل نقش مهمي كه لگوم ها در تثبيت ازت هوا در خاك دارند از اهميت ويژه اي برخوردار مي‌باشد.عمليات لازم براي تهيه زمين بعد از برداشت حبوبات براي كشت گندم بشرح زير است:

اگر كشت حبوبات بهاره باشد، استفاده از كولتيواتور با تيغه پنجه غازي به عمق 10-8 سانتي‌متر توام با غلتك بعد از برداشت حبوبات + كاشت گندم در پاييز

اگر كشت حبوبات پاييزه باشد، شخم با گاوآهن قلمي توام با غلتك به عمق حداكثر 15 الي 20 سانتي‌متر  بعداز برداشت حبوبات + كاشت گندم در پاييز

سيستم زراعي آيش- گندم

در اين سيستم بعد از برداشت گندم در تابستان، استفاده از گاوآهن قلمي (چيزل) از نوع ساقه سخت(شكل(C در پاييز به عمق 25- 20 سانتي‌متر بعد از برداشت گندم و قبل از بارندگي + كاربرد پنجه غازي در بهار در زمان قبل از گلدهي (كامل) علف‌هاي هرز (حداكثر به عمق 10 سانتي‌متر) به منظور حفظ رطوبت خاك و كنترل علف‌هاي هرز

كاربرد پنجه غازي + ماله (به عمق 8 سانتي متر) در اواسط تابستان و يا در صورت وجود علف‌هاي هرز چند ساله از علف‌كش استفاده شود.

تذكر: نكته مهم در هنگام كار با گاوآهن چيزل اين است كه خاك بايستي نسبتاً خشك باشد

سيستم زراعي گلرنگ ـ گندم

در اين سيستم اگر گلرنگ در پاييز كشت شود و در تابستان بعد از برداشت گلرنگ (كشت پاييزه) عمليات لازم براي تهيه بستر بذر گندم بسته به امكانات شامل يكي از دو روش زير خواهد بود:

- خاك ورز مركب به عمق حداكثر 15 سانتيمتر + كشت گندم

- كاشت مستقيم گندم در صورت وجود كارنده No-till

اگر كشت گلرنگ بهاره باشد، بعد از برداشت گلرنگ عمليات لازم براي تهيه بستر بذر شامل استفاده از گاوآهن قلمي + سيكلوتيلر + كاشت گندم با خطي‌كار خواهد بود

تناوب علوفه –گندم

يكي از مهمترين تناوبهاي مورد توصيه در اين اقليم است و توصيه ميشود بعد از برداشت علوفه (كشت پاييزه علوفه) عمليات لازم براي تهيه بستر بذر بسته به امكانات شامل يكي از دو روش زير براي كاشت گندم خواهد بود:

- خاك ورز مركب به عمق حداكثر 15 سانتيمتر + كشت گندم

- كاشت مستقيم گندم در صورت وجود كارنده No-till

درصورتي كه كشت علوفه در بهار باشد، عمليات لازم براي تهيه بستر بذربعد از برداشت علوفه بهاره بسته به امكانات موجود در منطقه، شامل يكي از دو طريق زير خواهد بود:

- شخم با گاوآهن قلمي توام با غلتك به عمق حداكثر 20 سانتي‌متر بعداز برداشت علوفه بهاره  + كاشت گندم

- استفاده از كولتيواتور با تيغه پنجه غازي توام با غلتك به عمق 10-8 سانتي‌متر قبل از كاشت  + كاشت گندم

تذكر: نكته مهم در هنگام كار با گاوآهن چيزل اين است كه خاك بايستي نسبتاً خشك باشد

ا رقام مناسب گندم در اقليم سرد

ارقام مناسب براي كشت در اين اقليم شامل رقم سرداري، آذر2،  هما ، رصد، اوحدي، باران و تك-آب است.

در مناطق مستعد براي افزايش توليد گندم پيشنهاد مي‌گردد كه از ارقام باران، آذر2، اوحدي،رصد و هما استفاده نمايند.

در مناطق مستعد و پرباران اقليم سرد (بارندگي دراز مدت بيش از 400 ميليمتر)  كشت رقم تك-آب در شرايط ديم براي افزايش عملكرد توصيه ميشود

در ديمزارهاي مناطق سرد اردبيل كشت ارقام رصد، باران، آذر2  و تك – آب پيشنهاد مي‌شود.

در مناطقي كه بيماري زنگ زرد در غالب سالها وجود دارد (مانند اردبيل)  كشت ارقام آذر2، باران، رصد  و تك – آب پيشنهاد مي‌شود

در مناطقي از ديمزارهاي سردسير كشور كه تنش خشكي بطور ممتد وجود دارد براي پايداري توليد كشت ارقام سرداري و هما پيشنهاد مي‌شود

ارقام مناسب براي آبياري تکميلي در اقليم سرد شامل گندم هاي  تك آب، آذر2  و باران است.  اولين آبياري بعد از كشت در نيمه اول مهرماه (45 الي 50 ميليمتر) خواهد بود و اهميت اولين آبياري بسيار مهم و معني دار است. كشاورزاني كه آب اضافي داشته باشند مي‌توانند اين مزارع را در زمان‌هاي ساقه دهي و ظهور سنبله آبياري نمايند. در صورت وقوع بارندگي موثر در هر يك از زمان‌هاي مذكور آبياري مربوطه لازم نيست.

تاريخ كاشت

كشت گندم در ايران صرف‌نظر از تيپ رشد ارقام و واريته‌هاي مختلف آن (زمستانه، بهاره و بينابين) عموماً در فصل پائيز انجام مي‌گيرد. كاشت‌ بذر در خاك‌ خشك‌ براي‌ بسياري‌ از گياهان‌ مخاطره‌آميز است‌ چون‌ بارندگي‌ ممكن‌ است ‌جهت‌ جوانه‌ زدن‌ كافي‌، ولي‌ براي‌ سبز شدن‌ و ادامه‌ رشد گياه‌ كافي‌ نباشد، ولي‌ گياهاني‌ نظير گندم‌ و جو كه‌ می توانند بطور مؤثري‌ چند دوره‌ خشكي‌ بين‌ جوانه‌ زدن‌ و سبز شدن‌ كامل‌ را تحمل‌ نمايند را می توان‌ دراين‌ شرايط كشت نمود. خطر كاشت‌ در خاك‌ خشك‌ با در نظر گرفتن‌ احتمال‌ افزايش‌ عملكرد كه‌ در اثر طولاني تر شدن‌ فصل‌ رشد و استفاده‌ مؤثر از نزولات‌ آسماني‌ ابتداي‌ فصل‌ رشد حاصل‌ می شود قابل‌ توجيه‌ است‌. بايد زمان كاشت گندم موقعي باشدكه در صورت وقوع بارندگي موثر، فرصت زماني لازم براي رشد اوليه گياهچه‌ها در پائيز براي ورود به فصل زمستان وسرما (ورناليزاسيون) وجود داشته باشد. تغييرات دما در مزرعه بر ميانگين تعداد بذرهاي جوانه‌زده، سرعت جوانه‌زني و سبزشدن يكنواخت تأثير مي‌گذارد.

تاريخ كشت مناسب براي گندم ديم در اقليم سرد شامل:

1- در مناطق خيلي سرد كوهستاني از اواخر شهريور لغايت نيمه اول مهرماه قبل از اولين بارندگی موثرپاييزه

- در مناطق سردسير از اول مهرماه لغايت 25 مهر ماه و قبل از از اولين بارندگی موثر پاييزه.

روش كاشت

استفاده از خطي كار با فاصله خطوط كشت 17-15 سانتي‌متر به عمق حداكثر 5-4 سانتي‌متر در گندم.

استفاده از خطي كار با قابليت جايگذاري كود در زير بذر ( كود 6 سانتيمتر زير بذر)

تذكرمهم: اگر از دستگاههاي كاشت مستقيم براي كشت گندم استفاده شود، پيشنهاد مي‌شود از  دستگاه‌هاي استفاده كنند كه داراي شيار بازكن تيغه اي دارند چون اين دستگاهها مي‌توانند كود را در عمق 4 سانتيمتر زير بذر جايگذاري كنند، در حاليكه دستگاه‌هاي كشت مستقيم با شياربازكن بشقابي فقط توانايي جايگذاري كود تا 2 سانتيمتر زير بذر را دارند.

دستيابي به فاصله رديف‌هاي كم (كمتر از 15 سانتي متر) امري مهم در زراعت غلات ديم می باشد. چرا كه فاصله زياد بين دو رديف كشت موجب رشد بيشترعلف هاي هرز، افزايش تبخير و از همه مهم‌تر عدم يكنواختي بذر در واحد سطح (افزايش تراكم در روي رديف) وموجب كاهش عملكرد محصول خواهد شد. لذا خطي‌كارهايي با فاصله خطوط كمتر و نيز داراي قابليت حفظ فواصل خطوط در حين كاشت تاثير مثبتي برروي عملكرد گندم می توانند داشته باشند. عملكرد گندم ديم در فاصله بين دو رديف 15 سانتيمتر نسبت به فواصل خطوط كشت زياد، افزايش مي يابد. فواصل خطوط كشت كمتر با رعايت تراكم توصيه شده باعث خواهد شد فواصل بين بوته‌ها در روي رديف بيشتر و در نتيجه باعث افزايش تعداد پنجه، طول سنبله، وزن هزار دانه و ارتفاع گياه و نهايتاً عملكرد دانه در مقايسه با كشت متراكم با فاصله خطوط بيشتر شود.

ميزان بذر

ميزان بذر بر اساس تعداد80 3- 350 دانه در مترمربع بر اساس وزن هزار دانه در ارقام گندم نان (حدود 165- 130 كيلوگرم در هكتـار) خواهد بود

توجه: در مناطقي با بارندگي کمتر و خطر خشكي ممتد و گرما توصيه مي‌شود كه ميزان بذر 10 درصد كمتر از مقدار بذر توصيه شده در نظر گرفته شود.

توجه: در مناطقي كه خطر يخبندان زمستانه وجود دارد، توصيه مي‌شود كه ميزان بذر 10 درصد بيشتر از مقدار بذر توصيه شده در نظر گرفته شود.

# عمق كاشت

در مناطق سردسيركشور عمق كاشت مناسب‌گندم ديم 4 الي 5 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود. از عواملي كه در عمق كاشت گندم مؤثرند می توان به ويژگيهاي رقم از نظر طول كلئوپتيل، اندازه و ميزان پروتئين دانه اشاره نمود. كاشت عميق موجب كاهش درصد سبز وكاهش تعداد پنجه بارور شده كه كاهش عملكرد را به دنبال خواهد داشت. تاثير منفي كاشت عميق در كشت هاي دير به دليل كند شدن سرعت جوانه زني در خاك سرد بيشتر نمايان مي شود. بررسيهاي انجام يافته بيانگر كاهش درصد سبز در عمق‌هاي بيشتر از 12 –10 سانتي متر مي باشد.

تذكر: منظور از عمق كاشت، مقدار خاك قرار گرفته بر روي بذر می باشد.

عمق جايگذاري كود

جايگذاري‌كودحدود6 سانتي متر زير بذر موجب افزايش عملكرد گندم ديم به ميزان 20-15 درصد میگردد لذا، خطي كارهائي كـه داراي لــوله‌هاي سقوط جداگانه و شيار بازكني كه قابليت جايگذاري جداگانه كود و بذر در بستر بذر را دارا هستند، تاثير مثبتي روي عملكرد محصول دارند.

اگر از دستگاه‌هاي كاشت مستقيم براي كشت گندم استفاده شود، پيشنهاد مي‌شود از  دستگاه‌هاي كه داراي شيار بازكن تيغه اي دارند استفاده شود، چون اين دستگاهها مي‌توانند كود را در عمق 4 سانتيمتر زير بذر جايگذاري كنند، در حاليكه دستگاه‌هاي كشت مستقيم با شياربازكن بشقابي فقط توانايي جايگذاري كود تا 2 سانتيمتر زير بذر را دارند.

ضدعفوني بذر

ضد عفوني بذر قبل از كاشت با استفاده از سموم توصيه شده براي كنترل بيماريهاي بذر زاد ترجيحا از سموم دو منظوره جهت كنترل سياهك استفاده گردد. براي كنترل بيماري سياهك پنهان پاكوتاه گندم در مناطق سردسير استفاده از قارچ‌كش ديويدند (ديفنوكونازول به ميزان 2 در هزار) توصيه مي گردد.

مصرف كودهاي شيميائي

# بذر گندم پس از كشت در خاك مناسب و جوانه‌زني، براي ادامه‌ رشد و توليد محصول اقتصادي، بايد از شرايط تغذيه‏اي مناسبي برخوردار باشد. مسئله‌ اساسي‌ تغذيه‌ گياهي‌ در ديمزارها، تنظيم‌ مقدار كود براساس‌ رژيم‌ رطوبتي‌ قابل‌ انتظار در منطقه‌ رشد گياه‌ می باشد. در شرايط بارندگي‌ محدود، ضرورتاً بايستي‌ مصرف‌ كودهاي‌ شيميائي‌ را به‌ اندازه‌اي‌ محدود نمود كه‌ موجب‌ رشد بيش‌ از حد گياه‌ نشده‌ تا گياه‌ بتواند با استفاده‌ از رطوبت‌ موجود، به مرحله‌ برداشت‌ برسد. از طرف‌ ديگر در بارندگي‌ مطلوب‌،‌ بايد موادغذائي را به‌اندازه‌اي‌ مصرف‌ كرد كه‌ گياه‌ قادر به‌ استفاده‌ كامل‌ و مفيد از آن‌، در شرايط مطلوب‌ رطوبتي‌ باشد. ميزان مصرف كودهاي شيميائي بسته به نوع خاك، میزان و توزیع زمانی بارندگی، زراعت قبلي و واريته گندم متفاوت است. توصيه فني براي هر مزرعه پس از انجام تجزيه خاك و تعيين عناصر غذايي موجود و ميزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمايشگاه ارائه می گردد. مصرف بي رويه كودهاي ازته بصورت سرك در بهار در بسیاری از مناطق طی سال‌های گذشته، از عوامل تشديد كننده اثرات تنش خشكي در طي سال‌هاي زراعي 78-1377، 79-1378 و 80-1379 بوده است. لذا با توجه به نقش و اهميت كاربرد اين كودها در زراعت گندم ديم، لزوم رعايت توصيه هاي فني در اين خصوص در مناطق مختلف بسيار مهم است.

ازت: استفاده از نيتروژن N40)) خالص در هكتار از منبع اوره در پائيز همزمان با كاشت و بصورت جايگذاري كود حدود 6 سانتي‌متر زير بذر.

تذكر1 : درصورت وجود بارندگي‌هاي مناسب در پاييز، زمستان و اوايل بهار و اطمينان از بارش هاي بعدي توصيه مي‌شود كه مقدار N20  در اولين فرصت در اواخر اسفند و يا اوايل فروردين ماه (بسته به شرايط محيطي)  به صورت سرك مصرف شود.

تذكر2: در مناطقي كه ميانگين بارندگي‌هاي بهاره كمتر است توصيه مي‌شود كه به جاي مصرف كود سرك، از محلول پاشي ازت به مقدار   2.5  الي 4.5 درصد اوره در بهار و در مرحله اوايل ساقه دهي گندم استفاده شود. مي‌توان همزمان با مصرف علف كش ها نيتروژن مورد نظر را در 400 الي 600 ليتر آب حل و همراه علف كش استفاده نمود.

تذكر3: مصرف كودهاي بيولوژيك ازتوباكتر و حل كننده هاي فسفات مخصوص تلقيح گندم توصيه مي‌شود. نحوه مصرف مطابق دستورالعمل درج شده  روي بسته‌هاي مايع تلقيح خواهد بود. ميزان مصرف مايه تلقيح در شرايط ديم 5/0 الي 1 كيلوگرم بيشتر از شرايط آبي در نظر گرفته شود.

فسفر: بر اساس مقدار كمبود از حد بحراني آن در خاك براي گندم ديم (10 ميلي‌گرم در كيلوگرم) كه براي جبران كمبود هر ميلي‌گرم در كيلوگرم از حد بحراني بطور متوسط 15-12 كيلوگرم كود سوپر فسفات تريپل در پائيز همزمان با كاشت مصرف مي‌شود.

تذكر: در مناطقي كه آزمون خاك انجام نشده باشد، مقدار فسفرP205:15   ( 25 الي 30 كيلوگرم در هكتار كود فسفره از منبع سوپر فسفات تريپل) مصرف شود.

علف هاي هرز

زيان وخسارت علف‌هاي هرز مزارع گندم، امروزه به ‌حدي زياد است كه گاهي منجر به از بين بردن بيش از 50 درصد محصول مي‌گردد. علف‌هاي هرز رقيب بسيار بزرگي براي گندم محسوب مي‌شوند؛ رقابت بين اين دو از لحاظ جذب رطوبت (مخصوصاً در مناطق كم آب)، استفاده از نور آفتاب و جذب مواد غذائي موجود در خاك است. علف‌هاي هرز سبب كاهش كمي و كيفي عملكرد گندم ديم مي‌شود.براي كاهش دادن جمعيت علف‌هاي هرز و مبارزه با آنها، راه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه مي‌توان به مبارزه مكانيكي، مبارزه زراعي (استفاده از بذر بوجاري شده، رعايت تناوب، عدم استفاده از كود نپوسيده دامي، به حداقل رسانيدن عمليات تهيه زمين) و مبارزه شيميائي اشاره نمود. علف‌كش‌هاي مورد استفاده در زراعت گندم را مي‌توان به دو دسته علف‌كش‌هاي پهن برگ و علف كش‌هاي باريك برگ تقسيم نمود.

در گندم استفاده از سموم بروميسيد (1.5 ليتر در هكتار) و  تاپيك ( 8/0 الي 1 ليتر در هكتار) تواما و به صورت مخلوط  در مرحله پنجه زني و قبل از ساقه رفتن گياه اصلي توصيه مي‌گردد.

سن گندم

اين حشره يكي از آفات مهم گندم در ايران محسوب مي‌گردد و هر ساله اراضي وسيعي از مزارع  گندم جهت مبارزه با اين‌ آفت سمپاشي مي‌شود. بزاق دهان اين حشره براي گياه سمي بوده و تنها يك سوراخ تغذيه مي‌تواند گياه را نابودكند. تغذيه از دانه در مرحله خميري شدن موجب از بين رفتن دانه شده، حال آنكه تغذيه در مراحل بعدي رشد موجب چروكيدگي دانه خواهد شد. تغذيه اين حشره در مرحله ظهور خوشه ممكن است موجب عقيمي گردد.براي مبارزه استفاده از دشمنان طبيعي (مانند گونه‌هائي از زنبوران Assolcus, Dissolcus, Trissolcus)، حفظ پوشش طبيعي گندميان در كوه‌ها، بر هم نزدن پوشش مراتع و عدم تخريب آن‌ها و  مبارزه شيميائي در صورتي‌كه تراكم سن مادر يا پوره‌ها از تعداد معيني در واحد سطح تجاوز نمايد (طبق توصيه و نظر سازمان حفظ نباتات) پيشنهاد مي‌شود. براي كاهش جمعيت سن و جلوگيري از ريزش آن  از ارتفاعات به مزارع گندم ديم در وهله اول توصيه مي گردد از كاشت اراضي كوهپايه اي، فقير و بسيار شيبدار (مراتع) جلوگيري شود. همچنين برداشت سريع محصول گندم به منظور جلو گيري از خسارت سن گندم توصيه شود.

تناوب‌ زراعي‌

تناوب گیاهان زراعی یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین ارکان کشاورزی پایدار و حتی کشاورزی صنعتی محسوب می‌گردد. برخی از این اثرات مفید تناوب شامل بهبود عملکرد، استفاده کارآمدتر از منابع محیطی، افزایش اثرات متقابل و مکملی بین بخش‌های فیزیکی – شیمیایی و بیولوژیکی و بهبود در به کارگیری نهاده‌های تولید می‌باشند. در حقیقت تناوب علمی با تلفیق مسائل پایداری محیط، اقتصاد و تولید بهینه در دراز مدت، توليد پايدار را تضمين مي‌كند. كشت متوالي محصول در یک قطعه زمین، نه تنها حداکثر بازده را از کار و عوامل تولید در دراز مدت به دست نمی آورد بلکه با مسائلی از قبیل نقصان تدریجی عملکرد طی سال‌های متوالی، توسعه ی علف های هرز،  آفات و بیماری های گیاهی، عدم بهره گیری از عوامل تولید و در نتیجه به هدر رفتن سرمایه روبرو می گردد. مجموعه ی این عوامل موجب شکست سیستم تولید در کوتاه مدت یا بلند مدت خواهد شد.

تناوب زراعی مطلوب آن است که باعث افزایش عملکرد محصولات مورد کاشت (نسبت به کاشت مستمر آنها در یک قطعه زمین ) گشته، سبب حفاظت آب و خاک شده و بازده اقتصادی کار و سرمایه را افزایش دهد.

عوامل موثر بر انتخاب تناوب زراعی

با این که بعضی از عوامل محیطی و زراعی مانند شرایط آب و هوایی، خصوصیات خاک،کیفیت و کمیت آب آبیاری (مقدار و توزيع بارش) و وجود وسائل ارتباطی در منطقه تعیین کننده ی امکان موفقیت تولید گیاهان مختلف می باشد، اما هر واحد زراعی شرایط خاصی داشته و اجرای تناوبهای زراعی محدودی در آن امکان پذیر می باشد.در انتخاب توالی محصولات می بایستی به عوامل ذیل توجه كرد:

1. نیازها و خصوصیات مجموعه محصولات مورد کاشت

2. زمان برای تهیه ی بستر و پوسیدگی بقایای گیاهی

3. کنترل علف های هرز ,آفات و امراض

4. مقدار باران

5. رطوبت خاک

اهداف تناوب زراعی

مهمترین هدف اجرای تناوب زراعی، افزایش تولید محصولات زراعی می باشد که با دنبال کردن اهداف زیر قابل دستیابی است:
1. حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک
2. جلوگیری از زیاد شدن مواد سمی در خاک
3. میزان بهره وری از زمین
4. جلوگیری از فرسایش خاک
5. کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریهای گیاهی
6. استفاده مناسب از منابع آب قابل استفاده برای آبیاری (يا ميزان بارش)
7. توزیع نیروی انسانی و ماشین آلات
8. عوامل اقتصادی

9. ذخيره رطوبت از يك فصل به فصل بعدي

در یک برنامه تناوب زراعی در ديمزارها، نوع محصولات زراعی، و ترتیب کشت آنها با توجه به اصول کلی زیر مشخص می گردد:
1- کشت محصولات انتخاب شده باید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و سازگار با شرايط آب و هوايي منطقه باشد.
2-  از کشت پشت سرهم گیاهان هم خانواده و گیاهان دانه ای (غلات یا حبوبات) تا حد امکان خودداری گردد.

3- گیاهان خانواده بقولات حتی در مواردی که یک گیاه برای تولید دانه و گیاه دیگر برای تولید علوفه باشد، پشت سر هم کشت نشوند.
4-  از کشت متوالی گیاهانی که دارای آفات و بیماریهای مشترک هستند، خودداری گردد.

كوچكي و همكاران (1383) باارزيابي تنوع نظام هاي زراعي در ايران اظهار داشتند كه تناوبهاي زراعي رايج در كشور داراي تنوع زيادي نيست و طول دوره آنها كوتاه است و اين باعث ناكارمدي اين تناوبها شده است.تناوب‌ زراعي‌ هم‌ از لحاظ تنوع‌  محصولات‌ و هم‌ رعايت‌ حاصلخيزي‌ خاك‌ به‌ علت‌ جلوگيري‌ ازخستگي‌ زمين‌ كه‌ نتيجه‌ كاشت‌ پي‌ در پي‌ يك‌ گياه‌ است‌ و عمدتاً ناشي‌ از عدم‌ تعادل‌ عناصر غذائي‌ وترشح‌ تركيبات‌  مختلفه‌ و آنتي‌بيوتيكهاي‌ مسموم‌ كننده‌ از ريشه‌ گياهان‌ است‌، كاملاً ضروري‌  مي‌باشد.

مهترين تناوب‌هاي موجود در مناطق سرد عبارتنداز:

گندم – نخود

گندم – عدس

گندم- آيش

گندم – علوفه

گندم – گلرنگ

با توجه به معرفي ارقام علوفه و نخود براي كاشت هاي پاييزه و بهاره در اقليم سردسير ديم، پيشنهاد ميگردد از اين محصولات در تناوب با گندم براي پايداري توليد استفاده شود.

تنظيم بذركارها

بررسي هاي متعدد از مزارع كشاورزان نشان داده كه  اكثر رانندگان تراكتورها با نحوه تنظيم بذركارها و خطي كارها آشنا نيستند و اين كار باعث می شود كه ميزان ريزش بذر بصورت صحيح تنظيم نشود و مزرعه بصورت متراكم و يا تنك‌ كشت گردد كه موجب كاهش عملكرد خواهد شد. لذا موارد زير توصيه مي‌شود:

- كاليبراسيون دستگاه.

- آچاركشي دستگاه.

- تنظيمات براساس عمق كاشت مورد نظر.

- بازديد لوله هاي سقوط ؛دريچه هاي ريزش ؛ موزع بذر و كود و شياربازكن‌ها.

- در هنگام كاشت دستگاههاي مورد نظر توسط متخصصين ماشين آلات تنظيم شود.

جدول شماره 1- مشخصات زراعي ارقام گندم  در اقليم سردسير ديم

| نام رقم | خصوصيات و واكنشهاي ارقام |
| --- | --- |
| سرداري | مقاوم به خشكي و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، حساس به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 9-10 % - ارتفاع 65- 78 cm |
| آذر 2 | مقاوم به خشكي و سرما، متحمل به زنگ زرد، حساس به سياهكها، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين5/9- 5/10 % - ارتفاع 70- 85 cm ، مناسب براي آبياري تكميلي |
| *سبلان | نيمه مقاوم به خشكي و مقاوم به سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، مقاوم به ورس، متوسط رس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 10-9 % - ارتفاع 65- 78 cm(كشت رقم سبلان به دليل حساسيت به تنش خشكي و شكسته شدن مقاومت آن نسبت به زنگ زرد، در مناطق خشك و كانونهاي بيماري زنگ زرد توصيه نمي شود و موسسه تحقيقات كشاورزي ديم در حال جايگزيني آن با ارقام جديد مي باشد.) |
| رصد | متحمل به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، نيمه زودرس، دانه قرمز، نيمه مقاوم به ريزش، ميزان پروتئين 12 % - ارتفاع 85- 75 cm |
| هما | مقاوم به خشكي و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، حساس به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/10 % - ارتفاع 64- 81 cm |
| اوحدي | مقاوم به خشكي و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، حساس به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/12-11 % - ارتفاع 63- 78 cm |
| *Unknown-11 | مقاوم به خشكي و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين10- 5/11 % - ارتفاع 66- 80 cm (اين لاين تاكنون نامگذاري نشده است) |
| کراس سبلان | متحمل به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سقيد، مقاوم به ريزش، ميزان پروتئين10- 11 % - ارتفاع 95- 75 cm |
| ريژاو | مقاوم به خشكي و گرما و نيمه متحمل به سرما، مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد،ه مقاوم به ريزش، ميزان پروتئين 12 % - ارتفاع 75- 65 cm |
| باران | مقاوم به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين10- 5/11 % - ارتفاع 66- 80 cm |

جدول شماره 2- مشخصات زراعي ارقام گندم ديم مناسب براي آبياري تکميلي  در اقليم سردسير

| نام رقم | زمان آبياري | خصوصيات و واكنشهاي ارقام |
| --- | --- | --- |
| تك آب | زمان کشت + ظهور ساقه | متحمل به خشكي و سرما، مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس ، كيفيت خوب نانوايي و نيمه حساس به ريزش |
| آذر 2 | زمان کشت + ظهور ساقه | مقاوم به خشكي و سرما، متحمل به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/10 % |
| رصد | زمان کشت + ظهور ساقه | متحمل به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، نيمه زودرس، نيمه مقاوم به ريزش و ميزان پروتئين 12 % |
| کراس سبلان | زمان کشت+ ظهور ساقه | متحمل به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سقيد، مقاوم به ريزش، ميزان پروتئين 11 % |
| ريژاو | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي و نيمه مقاوم به سرما، مقاوم به زنگ زرد،، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/12 % |
| باران | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين10- 5/11 % - ارتفاع 66- 80 cm |

اقليم  معتدل

سيستم زراعي حبوبات ـ گندم

در اقليم معتدل تناوب غالب گندم – نخود است، كه به دليل نقش مهمي كه لگوم ها در تثبيت ازت در خاك دارند از اهميت ويژه اي برخوردار مي‌باشد.عمليات لازم براي تهيه زمين بعد از برداشت حبوبات براي كشت گندم بشرح زير است:

- اگر كشت حبوبات بهاره باشد، استفاده از كولتيواتور با تيغه پنجه غازي به عمق 10-8 سانتي‌متر توام با غلتك بعد از برداشت حبوبات + كاشت گندم در پاييز

- اگر كشت حبوبات پاييزه باشد، شخم با گاوآهن قلمي توام با غلتك به عمق حداكثر 15 الي 20 سانتي‌متر  بعداز برداشت حبوبات + كاشت گندم در پاييز

سيستم زراعي آيش- گندم

استفاده از گاوآهن قلمي (چيزل) از نوع ساقه سخت) شكل(C در پاييز به عمق 25- 20 سانتي‌متر بعد از برداشت گندم و قبل از بارندگي + كاربرد پنجه غازي در بهار در زمان قبل از گلدهي (كامل) علف‌هاي هرز (حداكثر به عمق 10 سانتي‌متر) به منظور حفظ رطوبت خاك و كنترل علف‌هاي هرز

كاربرد پنجه غازي + ماله (به عمق 8 سانتي متر) در اواسط تابستان و يا در صورت وجود علف‌هاي هرز چند ساله از علف‌كش استفاده شود.

تذكر: نكته مهم در هنگام كار با گاوآهن چيزل اين است كه خاك بايستي نسبتاً خشك باشد

سيستم زراعي گلرنگ ـ گندم

بعد از برداشت گلرنگ (كشت پاييزه) عمليات لازم براي تهيه بستر بذر گندم عبارتنداز:

- خاك ورز مركب به عمق حداكثر 15 سانتيمتر + كشت گندم

- كاشت مستقيم گندم در صورت وجود كارنده No-till

اگر كشت گلرنگ بهاره باشد، عمليات لازم براي تهيه بستر بذر گندم شامل استفاده از گاوآهن قلمي + سيكلوتيلر + كاشت غلات با خطي‌كار خواهد بود

تناوب علوفه –گندم

بعد از برداشت علوفه (كشت پاييزه) عمليات لازم براي تهيه بستر بذر بسته به امكانات شامل يكي از دو روش زير براي كاشت گندم خواهد بود:

- خاك ورز مركب به عمق حداكثر 15 سانتيمتر + كشت گندم

- كاشت مستقيم گندم در صورت وجود كارنده No-till

بعد از برداشت علوفه بهاره بسته به امكانات موجود در منطقه، مي‌توان با استفاده از يكي از دو طريق زير براي اجراي عمليات تهيه بستر بذر گندم اقدام نمود:

- شخم با گاوآهن قلمي توام با غلتك به عمق حداكثر 20 سانتي‌متر بعداز برداشت علوفه بهاره  + كاشت گندم

- استفاده از كولتيواتور با تيغه پنجه غازي توام با غلتك به عمق 10-8 سانتي‌متر قبل از كاشت  + كاشت گندم

تذكر: نكته مهم در هنگام كار با گاوآهن چيزل اين است كه خاك بايستي نسبتاً خشك باشد

ارقام مناسب گندم در اقليم معتدل

ارقام گندم نان مناسب براي كشت در اين اقليم شامل رقم ريژاو، آذر2،  هما، اوحدي، باران وسرداري است.

در اين اقليم گندم دوروم ساجي قابل كشت است كه از كيفيت خوب سمولينا برخوردار بوده و به بيماريها نيز مقاوم است.

در مناطق مستعد و پرباران اين اقليم براي افزايش عملكرد دانه توصيه مي شود از ارقام ريژاو، باران، آذر2، رصد و ساجي استفاده نمايند. اين ارقام نسبت به زنگ زرد متحمل (نيمه مقاوم) بوده و در صورت وقوع بيماري زنگ زرد از خسارت آن جلوگيري خواهد شد.

در نواحي از ديمزارهاي معتدل كشور كه تنش خشكي، گرما و بادزدگي بطور ممتد وجود دارد توصيه مي‌شود براي كشت از ارقام ريژاو،  هما و سرداري استفاده شود.

ارقام مناسب گندم  براي آبياري تکميلي در اقليم معتدل شامل گندم هاي  ريژاو، آذر2  ، باران، كراس البرز و ساجي  است.  اولين آبياري در زمان  ظهور ساقه و آبياري دوم در مرحله پرشدن دانه خواهد بود.

تاريخ كاشت

كشت گندم در ايران صرف‌نظر از تيپ رشد ارقام و واريته‌هاي مختلف آن (زمستانه، بهاره و بينابين) عموماً در فصل پائيز انجام مي‌گيرد. كاشت‌ بذر در خاك‌ خشك‌ براي‌ بسياري‌ از گياهان‌ مخاطره‌آميز است‌ چون‌ بارندگي‌ ممكن‌ است ‌جهت‌ جوانه‌ زدن‌ كافي‌، ولي‌ براي‌ سبز شدن‌ و ادامه‌ رشد گياه‌ كافي‌ نباشد، ولي‌ گياهاني‌ نظير گندم‌ و جو كه‌ می توانند بطور مؤثري‌ چند دوره‌ خشكي‌ بين‌ جوانه‌ زدن‌ و سبز شدن‌ كامل‌ را تحمل‌ نمايند را می توان‌ دراين‌ شرايط كشت نمود. خطر كاشت‌ در خاك‌ خشك‌ با در نظر گرفتن‌ احتمال‌ افزايش‌ عملكرد كه‌ در اثر طولاني تر شدن‌ فصل‌ رشد و استفاده‌ مؤثر از نزولات‌ آسماني‌ ابتداي‌ فصل‌ رشد حاصل‌ می شود قابل‌ توجيه‌ است‌. بايد زمان كاشت گندم موقعي باشدكه در صورت وقوع بارندگي موثر، فرصت زماني لازم براي رشد اوليه گياهچه‌ها در پائيز براي ورود به فصل زمستان وسرما (ورناليزاسيون) وجود داشته باشد. تغييرات دما در مزرعه بر ميانگين تعداد بذرهاي جوانه‌زده، سرعت جوانه‌زني و سبزشدن يكنواخت تأثير مي‌گذارد.

تاريخ كشت مناسب براي گندم ديم در اقليم معتدل شامل:

تاريخ كاشت از 15 مهر ماه تا 15 آبان وقبل از اولين بارندگی موثر پاييزه خواهد بود.

روش كاشت

استفاده از خطي كار با فاصله خطوط كشت 17-15 سانتي‌متر به عمق حداكثر 5-4 سانتي‌متر در گندم.

استفاده از خطي كار با قابليت جايگذاري كود در زير بذر ( كود 6 سانتيمتر زير بذر).

اگر از دستگاه‌هاي كاشت مستقيم براي كشت گندم استفاده شود، پيشنهاد مي‌شود از  دستگاه‌هاي كه داراي شيار بازكن تيغه اي دارند استفاده شود، چون اين دستگاهها مي‌توانند كود را در عمق 4 سانتيمتر زير بذر جايگذاري كنند، در حاليكه دستگاه‌هاي كشت مستقيم با شياربازكن بشقابي فقط توانايي جايگذاري كود تا 2 سانتيمتر زير بذر را دارند.

دستيابي به فاصله رديف‌هاي كم (كمتر از 15 سانتي متر) امري مهم در زراعت غلات ديم می باشد. چرا كه فاصله زياد بين دو رديف كشت موجب رشد بيشترعلف هاي هرز، افزايش تبخير و از همه مهم‌تر عدم يكنواختي بذر در واحد سطح (افزايش تراكم در روي رديف) وموجب كاهش عملكرد محصول خواهد شد. لذا خطي‌كارهايي با فاصله خطوط كمتر و نيز داراي قابليت حفظ فواصل خطوط در حين كاشت تاثير مثبتي برروي عملكرد گندم می توانند داشته باشند. عملكرد گندم ديم در فاصله بين دو رديف 15 سانتيمتر نسبت به فواصل خطوط كشت زياد، افزايش مي يابد. فواصل خطوط كشت كمتر با رعايت تراكم توصيه شده باعث خواهد شد فواصل بين بوته‌ها در روي رديف بيشتر و در نتيجه باعث افزايش تعداد پنجه، طول سنبله، وزن هزار دانه و ارتفاع گياه و نهايتاً عملكرد دانه در مقايسه با كشت متراكم با فاصله خطوط بيشتر شود.

ميزان بذر

ميزان بذر بر اساس تعداد50 3- 300 دانه در مترمربع بر اساس وزن هزار دانه در ارقام گندم نان (حدود 140- 110 كيلوگرم در هكتـار) خواهد بود

توجه: در مناطقي با بارندگي کمتر و خطر خشكي ممتد و گرما توصيه مي‌شود كه ميزان بذر 10 درصد كمتر از مقدار بذر توصيه شده در نظر گرفته شود.

# عمق كاشت

در مناطق سردسيركشور عمق كاشت مناسب‌گندم ديم 4 الي 5 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود. از عواملي كه در عمق كاشت گندم مؤثرند می توان به ويژگيهاي رقم از نظر طول كلئوپتيل، اندازه و ميزان پروتئين دانه اشاره نمود. كاشت عميق موجب كاهش درصد سبز وكاهش تعداد پنجه بارور شده كه كاهش عملكرد را به دنبال خواهد داشت. تاثير منفي كاشت عميق در كشت هاي دير به دليل كند شدن سرعت جوانه زني در خاك سرد بيشتر نمايان مي شود. بررسيهاي انجام يافته بيانگر كاهش درصد سبز در عمق‌هاي بيشتر از 12 –10 سانتي متر مي باشد..

تذكر: منظور از عمق كاشت، مقدار خاك قرار گرفته بر روي بذر می باشد.

عمق جايگذاري كود

جايگذاري‌كودحدود6 سانتي متر زير بذر موجب افزايش عملكرد گندم ديم به ميزان 20-15 درصد میگردد لذا، خطي كارهائي كـه داراي لــوله‌هاي سقوط جداگانه و شيار بازكني كه قابليت جايگذاري جداگانه كود و بذر در بستر بذر را دارا هستند، تاثير مثبتي روي عملكرد محصول دارند. اگر از دستگاه‌هاي كاشت مستقيم براي كشت گندم استفاده شود، پيشنهاد مي‌شود از  دستگاه‌هاي كه داراي شيار بازكن تيغه اي دارند استفاده شود، چون اين دستگاهها مي‌توانند كود را در عمق 4 سانتيمتر زير بذر جايگذاري كنند، در حاليكه دستگاه‌هاي كشت مستقيم با شياربازكن بشقابي فقط توانايي جايگذاري كود تا 2 سانتيمتر زير بذر را دارند.

ضدعفوني بذر

ضد عفوني بذر قبل از كاشت با استفاده از سموم توصيه شده براي كنترل بيماريهاي بذر زاد ترجيحا از سموم دو منظوره جهت كنترل سياهك استفاده گردد. براي كنترل بيماري سياهك پنهان پاكوتاه گندم در مناطق سردسير استفاده از قارچ‌كش ديويدند (ديفنوكونازول به ميزان 2 در هزار) توصيه مي گردد.

مصرف كودهاي شيميائي

# بذر گندم پس از كشت در خاك مناسب و جوانه‌زني، براي ادامه‌ رشد و توليد محصول اقتصادي، بايد از شرايط تغذيه‏اي مناسبي برخوردار باشد. مسئله‌ اساسي‌ تغذيه‌ گياهي‌ در ديمزارها، تنظيم‌ مقدار كود براساس‌ رژيم‌ رطوبتي‌ قابل‌ انتظار در منطقه‌ رشد گياه‌ می باشد. در شرايط بارندگي‌ محدود، ضرورتاً بايستي‌ مصرف‌ كودهاي‌ شيميائي‌ را به‌ اندازه‌اي‌ محدود نمود كه‌ موجب‌ رشد بيش‌ از حد گياه‌ نشده‌ تا گياه‌ بتواند با استفاده‌ از رطوبت‌ موجود، به مرحله‌ برداشت‌ برسد. از طرف‌ ديگر در بارندگي‌ مطلوب‌،‌ بايد موادغذائي را به‌اندازه‌اي‌ مصرف‌ كرد كه‌ گياه‌ قادر به‌ استفاده‌ كامل‌ و مفيد از آن‌، در شرايط مطلوب‌ رطوبتي‌ باشد. ميزان مصرف كودهاي شيميائي بسته به نوع خاك، میزان و توزیع زمانی بارندگی، زراعت قبلي و واريته گندم متفاوت است. توصيه فني براي هر مزرعه پس از انجام تجزيه خاك و تعيين عناصر غذايي موجود و ميزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمايشگاه ارائه می گردد. مصرف بي رويه كودهاي ازته بصورت سرك در بهار در بسیاری از مناطق طی سال‌های گذشته، از عوامل تشديد كننده اثرات تنش خشكي در طي سال‌هاي زراعي 78-1377، 79-1378 و 80-1379 بوده است. لذا با توجه به نقش و اهميت كاربرد اين كودها در زراعت گندم ديم، لزوم رعايت توصيه هاي فني در اين خصوص در مناطق مختلف بسيار مهم است.

ازت: استفاده از نيتروژن N40)) خالص در هكتار از منبع اوره در پائيز همزمان با كاشت و بصورت جايگذاري كود حدود 6 سانتي‌متر زير بذر.

تذكر1: مصرف كود سرك در اين اقليم توصيه نمي شود و كشاورزاني كه به هر دليلي نتوانستند در موقع كاشت كود ازته مصرف نمايند پيشنهاد ميگردد كه به جاي مصرف كود سرك، از محلول پاشي ازت به مقدار   2.5  الي 4.5 درصد اوره در بهار و در مرحله اوايل ساقه دهي گندم استفاده شود. مي‌توان همزمان با مصرف علف كش ها،  نيتروژن مورد نظر را در 400 الي 600 ليتر آب حل و همراه علف كش استفاده نمود.

تذكر2: مصرف كودهاي بيولوژيك ازتوباكتر و حل كننده هاي فسفات مخصوص تلقيح گندم توصيه مي‌شود. نحوه مصرف مطابق دستورالعمل درج شده  روي بسته‌هاي مايع تلقيح خواهد بود. ميزان مصرف مايه تلقيح در شرايط ديم 5/0 الي 1 كيلوگرم بيشتر از شرايط آبي در نظر گرفته شود.

فسفر: بر اساس مقدار كمبود از حد بحراني آن در خاك براي گندم ديم (10 ميلي‌گرم در كيلوگرم) كه براي جبران كمبود هر ميلي‌گرم در كيلوگرم از حد بحراني بطور متوسط 15-12 كيلوگرم كود سوپر فسفات تريپل در پائيز همزمان با كاشت مصرف مي‌شود.

تذكر: در مناطقي كه آزمون خاك انجام نشده باشد، مقدار فسفرP205:15   ( 25 الي 30 كيلوگرم در هكتار كود فسفره از منبع سوپر فسفات تريپل) مصرف شود.

علف هاي هرز

زيان وخسارت علف‌هاي هرز مزارع گندم، امروزه به ‌حدي زياد است كه گاهي منجر به از بين بردن بيش از 50 درصد محصول مي‌گردد. علف‌هاي هرز رقيب بسيار بزرگي براي گندم محسوب مي‌شوند؛ رقابت بين اين دو از لحاظ جذب رطوبت (مخصوصاً در مناطق كم آب)، استفاده از نور آفتاب و جذب مواد غذائي موجود در خاك است. علف‌هاي هرز سبب كاهش كمي و كيفي عملكرد گندم ديم مي‌شود.براي كاهش دادن جمعيت علف‌هاي هرز و مبارزه با آنها، راه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه مي‌توان به مبارزه مكانيكي، مبارزه زراعي (استفاده از بذر بوجاري شده، رعايت تناوب، عدم استفاده از كود نپوسيده دامي، به حداقل رسانيدن عمليات تهيه زمين) و مبارزه شيميائي اشاره نمود. علف‌كش‌هاي مورد استفاده در زراعت گندم را مي‌توان به دو دسته علف‌كش‌هاي پهن برگ و علف كش‌هاي باريك برگ تقسيم نمود.

در گندم استفاده از سموم بروميسيد (1.5 ليتر در هكتار) و  تاپيك ( 8/0 الي 1 ليتر در هكتار) تواما و به صورت مخلوط  در مرحله پنجه زني و قبل از ساقه رفتن گياه اصلي توصيه مي‌گردد.

سن گندم

اين حشره يكي از آفات مهم گندم در ايران محسوب مي‌گردد و هر ساله اراضي وسيعي از مزارع  گندم جهت مبارزه با اين‌ آفت سمپاشي مي‌شود. بزاق دهان اين حشره براي گياه سمي بوده و تنها يك سوراخ تغذيه مي‌تواند گياه را نابودكند. تغذيه از دانه در مرحله خميري شدن موجب از بين رفتن دانه شده، حال آنكه تغذيه در مراحل بعدي رشد موجب چروكيدگي دانه خواهد شد. تغذيه اين حشره در مرحله ظهور خوشه ممكن است موجب عقيمي گردد.براي مبارزه استفاده از دشمنان طبيعي (مانند گونه‌هائي از زنبوران Assolcus, Dissolcus, Trissolcus)، حفظ پوشش طبيعي گندميان در كوه‌ها، بر هم نزدن پوشش مراتع و عدم تخريب آن‌ها و  مبارزه شيميائي در صورتي‌كه تراكم سن مادر يا پوره‌ها از تعداد معيني در واحد سطح تجاوز نمايد (طبق توصيه و نظر سازمان حفظ نباتات) پيشنهاد مي‌شود. براي كاهش جمعيت سن و جلوگيري از ريزش آن  از ارتفاعات به مزارع گندم ديم در وهله اول توصيه مي گردد از كاشت اراضي كوهپايه اي، فقير و بسيار شيبدار (مراتع) جلوگيري شود. همچنين برداشت سريع محصول گندم به منظور جلو گيري از خسارت سن گندم توصيه شود.

تناوب‌ زراعي‌

تناوب‌ زراعي‌ هم‌ از لحاظ تنوع‌  محصولات‌ و هم‌ رعايت‌ حاصلخيزي‌ خاك‌ به‌ علت‌ جلوگيري‌ ازخستگي‌ زمين‌ كه‌ نتيجه‌ كاشت‌ پي‌ در پي‌ يك‌ گياه‌ است‌ و عمدتاً ناشي‌ از عدم‌ تعادل‌ عناصر غذائي‌ وترشح‌ تركيبات‌  مختلفه‌ و آنتي‌بيوتيكهاي‌ مسموم‌ كننده‌ از ريشه‌ گياهان‌ است‌، كاملاً ضروري‌  مي‌باشد. هر چند كه در حالت كلي لگومها تثبيت كننده ازت هوا هستند، و استفاده از نخود، عدس، گياهان علوفه اي و گلرنگ در تناوب با گندم در اقليم معتدل توصيه ميشود

مهترين تناوبهاي موجود در منطقه معتدل عبارتنداز:

گندم – نخود

گندم – عدس

گندم – علوفه

گندم – گلرنگ

گندم - كلزا

با توجه به معرفي ارقام علوفه و نخود و گياهان روغني براي كاشت هاي پاييزه و بهاره در اقليم معتدل ديم، پيشنهاد ميگردد از اين محصولات در تناوب با گندم براي پايداري توليد استفاده شود.

تنظيم بذركارها

اكثر رانندگان تراكتورها با نحوه تنظيم بذركارها و خطي كارها آشنا نيستند و اين كار باعث می شود كه ميزان ريزش بذر بصورت صحيح تنظيم نشود و مزرعه بصورت متراكم و يا تنك‌ كشت گردد كه موجب كاهش عملكرد خواهد شد. لذا موارد زير توصيه مي شود:

- كاليبراسيون دستگاه.

- آچاركشي دستگاه.

- تنظيمات براساس عمق كاشت مورد نظر.

- بازديد لوله هاي سقوط ؛دريچه هاي ريزش ؛ موزع بذر و كود و شياربازكن‌ها.

- در هنگام كاشت دستگاههاي مورد نظر توسط متخصصين ماشين آلات تنظيم شود.

جدول شماره 3- مشخصات زراعي ارقام گندم ديم براي اقليم معتدل ديم

| نام رقم | خصوصيات و واكنشهاي ارقام |
| --- | --- |
| سرداري | مقاوم به خشكي و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، حساس به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 9-10 % - ارتفاع 65- 78 cm |
| آذر 2 | مقاوم به خشكي و سرما، متحمل به زنگ زرد، حساس به سياهكها، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين5/9- 5/10 % - ارتفاع 70- 85 cm ، مناسب براي آبياري تكميلي |
| *سبلان | نيمه مقاوم به خشكي و مقاوم به سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، مقاوم به ورس، متوسط رس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 10-9 % - ارتفاع 65- 78 cm(كشت رقم سبلان به دليل حساسيت به تنش خشكي و شكسته شدن مقاومت آن نسبت به زنگ زرد، در مناطق خشك و كانونهاي بيماري زنگ زرد توصيه نمي شود و موسسه تحقيقات كشاورزي ديم در حال جايگزيني آن با ارقام جديد مي باشد.) |
| رصد | متحمل به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، نيمه زودرس، دانه قرمز، نيمه مقاوم به ريزش، ميزان پروتئين 12 % - ارتفاع 85- 75 cm |
| هما | مقاوم به خشكي و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، حساس به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/10 % - ارتفاع 64- 81 cm |
| اوحدي | مقاوم به خشكي و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، حساس به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/12-11 % - ارتفاع 63- 78 cm |
| *Unknown-11 | مقاوم به خشكي و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سياهكها، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين10- 5/11 % - ارتفاع 66- 80 cm (اين رقم تاكنون نامگذاري نشده است) |
| کراس سبلان | متحمل به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سقيد، مقاوم به ريزش، ميزان پروتئين10- 11 % - ارتفاع 95- 75 cm |
| ريژاو | مقاوم به خشكي و نيمه مقاوم به سرما، مقاوم به زنگ زرد،، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 10-5/12 % - ارتفاع 60- 76 cm، مناسب براي آبياري تكميلي |
| کراس البرز | نيمه متحمل به خشكي و نيمه حساس به سرما، متحمل به زنگ زرد،، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/12 % - ارتفاع 70- 86 cm، مناسب براي آبياري تكميلي |
| ساجي | مقاوم به خشكي، نيمه حساس به سرما، مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به سياهكها، مقاوم به ورس، زودرس، دانه زرد، ميزان پروتئين 13 % - ارتفاع 63- 78 cm، مناسب براي آبياري تكميلي |
| باران | مقاوم به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين10- 5/11 % - ارتفاع 66- 80 cm |

جدول شماره 4- مشخصات زراعي ارقام گندم ديم مناسب براي آبياري تکميلي در اقليم معتدل

| نام رقم | زمان آبياري | خصوصيات و واكنشهاي ارقام |
| --- | --- | --- |
| آذر 2 | زمان کشت + ظهور ساقه | مقاوم به خشكي و سرما، متحمل به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/10 % |
| کراس سبلان | زمان کشت+ ظهور ساقه | متحمل به خشكي و سرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سقيد، مقاوم به ريزش، ميزان پروتئين 11 % |
| ريژاو | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي و نيمه مقاوم به سرما، مقاوم به زنگ زرد،، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/12 % |
| کراس البرز | ظهور ساقه پرشدن دانه | متحمل به خشكي و نيمه حساس به سرما، متحمل به زنگ زرد،، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/12 % |
| ساجي | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي، نيمه حساس به سرما، مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به سياهكها، مقاوم به ورس، زودرس، دانه زرد، ميزان پروتئين 13 % |

اقليم گرمسير ديم

تناوب كلزا – گندم

شرايط آب و هوايي براي كشت كلزا در اكثر مناطق گرمسير ديم  تقريبا مساعد مي‌باشد و كلزا با شرايط آب و هوايي اين مناطق سازگار بوده و اين محصول مي‌تواند در تناوب با گندم قرار گيرد و اقدامات لازم براي تهيه بستر بذر بعد از برداشت كلزا ا شامل اولويت هاي زير است:

1 – استفاده از كولتيواتور با تيغه پنجه غازي + كاشت گندم با خطي‌كار (كم خاك‌ورزي)

2 - برجاي گذاشتن ته‌ساقه‌هاي كلزا، كاشت مستقيم (بي‌خاك‌ورزي)

سيستم زراعي حبوبات ـ گندم

گياهاني كه از خانواده لگومينوز در تناوب با گندم در اين اقليم مي‌توانند قرار گيرند شامل حبوبات (عدس و نخود) و گياهان علوفه اي يكساله است كه در تناوب با گندم قرارگيرند، بعد از برداشت حبوبات، شخم با گاوآهن برگرداندار به محض وقوع بارندگي به عمق حدود 20 سانتيمتر + ديسك  توصيه ميشود

سيستم زراعي آيش ـ گندم

خاك ورزي با گاوآهن قلمي +استفاده از پنجه غازي به عمق 10 سانتي متر براي مبارزه با علفهاي هرز

استفاده از پنجه غازي در اواسط تابستان براي كنترل علفهاي هرز رويش مجدد و آماده سازي بستر بذر

ارقام مناسب گندم در اقليم گرمسير

ارقام گندم نان بهاره مناسب براي كشت در اين اقليم شامل رقم كوهدشت، كريم، زاگرس، قابوس و گهر است.

ارقام گندم دوروم مناسب براي كشت در اقليم گرمسير ديم شامل سيمره، دهدشت و ساجي است كه از كيفيت خوب سمولينا برخوردار بوده و به بيماريهاي زنگ زرد و قهوه اي نيز مقاوم اند

در استانهاي گرم و مرطوب شمالي كشور (گلستان، مازندران، و مغان) كه بيماري زنگ ها و فوزاريوم در اغلب سال‌ها شايع است كشت ارقام قابوس، كوهدشت و كريم توصيه مي‌شود.

در مناطقي كه امكان شيوع بيماري زنگ قهوهاي وجود دارد از كشت رقم كريم خودداري شود

در استانهاي غرب و جنوبي كشور كشت ارقام زاگرس، كوهدشت، كريم، قابوس، گهر، سيمره و دهدشت توصيه مي‌شود و از كشت ارقام آبي و بومي حساس به بيماريها خودداري شود.

ضدعفوني بذر

ضد عفوني بذر قبل از كاشت با استفاده از سموم توصيه شده براي كنترل بيماريهاي بذر زاد ترجيحا از سموم دو منظوره جهت كنترل سياهك استفاده گردد.

ميزان بذر

ميزان بذر عموماً بسته به نوع خاك، بستر بذر، تاريخ كاشت، روش كاشت و اقليم مربوطه و خصوصيات رقم (كم پنجه بودن و كودپذيري و وزن هزار دانه و...) متفاوت می باشد.

ميزان بذر مناسب براي كاشت گندم در اقليم گرمسير كشورتعداد 350-300 دانه در مترمربع بر اساس وزن هزار دانه، و براي ارقام گندم (حدود 105 تا 125 کيلوگرم در هکتار بر اساس وزن هزار دانه)

توجه1: مناطقي كه داراي متوسط بارش كمتري هستند، توصيه ميشود از ميزان بذر کمتر در واحد سطح استفاده شود.

مصرف كودهاي شيميائي

# بذر گندم پس از كشت در خاك مناسب و جوانه‌زني، براي ادامه‌ رشد و توليد محصول اقتصادي، بايد از شرايط تغذيه‏اي مناسبي برخوردار باشد. مسئله‌ اساسي‌ تغذيه‌ گندم‌ در ديمزارها، تنظيم‌ مقدار كود براساس‌ رژيم‌ رطوبتي‌ قابل‌ انتظار در منطقه‌ رشد گياه‌ می باشد. در شرايط بارندگي‌ محدود، ضرورتاً بايستي‌ مصرف‌ كودهاي‌ شيميائي‌ را به‌ اندازه‌اي‌ محدود نمود تا گياه‌ بتواند با استفاده‌ از رطوبت‌ موجود، به مرحله‌ برداشت‌ برسد، از طرف‌ ديگر در بارندگي‌ مطلوب‌،‌ بايد موادغذائي را به‌اندازه‌اي‌ مصرف‌ كرد كه‌ گياه‌ قادر به‌ استفاده‌ كامل‌ و مفيد از آن‌، در شرايط مطلوب‌ رطوبتي‌ باشد.

# ميزان مصرف كودهاي شيميائي بسته به نوع خاك، میزان و توزیع زمانی بارندگی، زراعت قبلي و واريته گندم متفاوت است. توصيه فني براي هر مزرعه پس از انجام تجزيه خاك و تعيين عناصر غذايي موجود و ميزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمايشگاه ارائه می گردد. لذا با توجه به نقش و اهميت كاربرد اين كودها در زراعت گندم ديم، لزوم رعايت توصيه هاي فني در اين خصوص در مناطق مختلف بسيار مهم است.

ازت: بر اساس نتايج تحقيقاتي استفاده از 60 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار از منبع اوره در پائيز همزمان با كاشت كه بصورت جايگذاري كود

فسفر: بر اساس مقدار كمبود از حد بحراني آن در خاك براي گندم ديم (10 ميلي‌گرم در كيلوگرم) كه براي جبران كمبود هر ميلي‌گرم در كيلوگرم از حد بحراني بطور متوسط 15-12 كيلوگرم كود سوپر فسفات تريپل در پائيز همزمان با كاشت مصرف مي‌شود.

كاشت:

براي دستيابي به محصول بالا و مطمئن، كشت به موقع، داشتن تراكم بوته مناسب، کاستن اثرات خطرناک تنش خشکی در زراعت گندم دیم بسیار ضروری است.  دستيابي به فاصله رديف‌هاي كم (كمتر از 15 سانتي متر) امري مهم در زراعت غلات ديم می باشد. چرا كه فاصله زياد بين دو رديف كشت موجب رشد بيشترعلف هاي هرز، افزايش تبخير و از همه مهم‌تر عدم يكنواختي بذر در واحد سطح (افزايش تراكم در روي رديف) وموجب كاهش عملكرد محصول خواهد شد. لذا خطي‌كارهايي با فاصله خطوط كمتر و نيز داراي قابليت حفظ فواصل خطوط در حين كاشت تاثير مثبتي برروي عملكرد گندم می توانند داشته باشند. عملكرد گندم ديم در فاصله بين دو رديف 15 سانتيمتر نسبت به فواصل خطوط كشت زياد، افزايش مي يابد. فواصل خطوط كشت كمتر با رعايت تراكم توصيه شده باعث خواهد شد فواصل بين بوته‌ها در روي رديف بيشتر و در نتيجه باعث افزايش تعداد پنجه، طول سنبله، وزن هزار دانه و ارتفاع گياه و نهايتاً عملكرد دانه در مقايسه با كشت متراكم با فاصله خطوط بيشتر شود.

تاريخ كشت:  مناسبترين تاريخ كشت در اين اقليم بيستم آبان تا بيستم آذز

عمق كاشت مناسب گندم در اين اقليم :  5-4 سانتي‌متر

فاصله خطوط كاشت: 17-15 سانتي‌متر

كنترل علف‌هاي هرز

در گندم استفاده از سموم بروميسيد (1.5 ليتر در هكتار) و  تاپيك ( 0.8 الي 1 ليتر در هكتار) تواما و به صورت مخلوط  در مرحله پنجه زني و قبل از ساقه رفتن گياه اصلي توصيه مي‌گردد.

تناوب‌ زراعي‌

تناوب‌ زراعي‌ هم‌ از لحاظ تنوع‌  محصولات‌ و هم‌ رعايت‌ حاصلخيزي‌ خاك‌ به‌ علت‌ جلوگيري‌ ازخستگي‌ زمين‌ كه‌ نتيجه‌ كاشت‌ پي‌ در پي‌ يك‌ گياه‌ است‌ و عمدتاً ناشي‌ از عدم‌ تعادل‌ عناصر غذائي‌ وترشح‌ تركيبات‌  مختلفه‌ و آنتي‌بيوتيكهاي‌ مسموم‌ كننده‌ از ريشه‌ گياهان‌ است‌، كاملاً ضروري‌  مي‌باشد.

هر چند كه در حالت كلي لگومها تثبيت كننده ازت هوا هستند، و استفاده از كلزا، عدس، نخود وگياهان علوفه اي در تناوب با گندم در اقليم گرمسير توصيه ميشود

مهترين تناوبهاي موجود در منطقه گرمسر  به ترتيب اولويت عبارتنداز:

گندم - كلزا

گندم – عدس

گندم – نخود

گندم – علوفه

گندم - آيش

اين اقليم مستعد كشت و توليد كلزا در تناوب با گندم است، با توجه به معرفي ارقام كلزاي مناسب ديم، علوفه، عدس و نخود براي كاشت در اقليم گرمسير ديم، پيشنهاد ميگردد از اين محصولات در تناوب با گندم براي پايداري توليد استفاده شود.

جدول شماره 5- مشخصات زراعي ارقام گندم در اقليم گرمسير ديم

| نام رقم | خصوصيات و واكنشهاي ارقام |
| --- | --- |
| زاگرس | مقاوم به خشكي و نيمه مقاوم به تنش گرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه قرمز روشن، ميزان پروتئين 11 % - ارتفاع 100- 78 cm |
| كوهدشت | مقاوم به خشكي و تنش گرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، نيمه مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 11 %، نيمه مقاوم به ريزش- ارتفاع 100- 78 cm |
| گهر | نيمه مقاوم به خشكي و نيمه مقاوم به تنش گرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه‌اي، مقاوم به ورس، ميزان پروتئين 4/11 % - ارتفاع 95- 68 cm |
| نيك نژاد | متحمل به خشكي و نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، ميزان پروتئين 9 % - ارتفاع 95- 65 cm |
| سيمره | مقاوم به خشكي و تنش گرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد و زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه زرد كهربايي، ميزان پروتئين 14 %، مقاوم به ريزش- ارتفاع 105- 78 cm |
| دهدشت | مقاوم به خشكي وگرما، مقاوم به زنگ زرد و زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه زرد كهربايي، ميزان پروتئين 12 %، مقاوم به ريزش- ارتفاع 95- 78 cm، مناسب براي آبياري تكميلي |
| كريم | مقاوم به خشكي و تنش گرما، مقاوم به زنگ زرد، حساس به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/12 %، مقاوم به ريزش- ارتفاع 90- 70 cm، مناسب براي آبياري تكميلي |
| قابوس | مقاوم به خشكي و تنش گرما، مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس ، ميزان پروتئين 3/12 %، مقاوم به ريزش- ارتفاع 90- 70 cm، مناسب براي آبياري تكميلي |

جدول شماره 6- مشخصات زراعي ارقام گندم مناسب براي آبياري تکميلي در اقليم گرمسير ديم

| نام رقم | زمان آبياري | خصوصيات و واكنشهاي ارقام |
| --- | --- | --- |
| كوهدشت | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي و تنش گرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، نيمه مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 11 %، نيمه مقاوم به ريزش- ارتفاع 100- 78 cm |
| گهر | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي و نيمه مقاوم به تنش گرما، نيمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه‌اي، مقاوم به ورس، ميزان پروتئين 4/11 % - ارتفاع 95- 68 cm |
| دهدشت | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي وگرما، مقاوم به زنگ زرد و زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه زرد كهربايي، ميزان پروتئين 12 %، مقاوم به ريزش |
| كريم | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي و تنش گرما، مقاوم به زنگ زرد، نيمه مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفيد، ميزان پروتئين 5/12 %، مقاوم به ريزش |
| قابوس | ظهور ساقه پرشدن دانه | مقاوم به خشكي و تنش گرما، مقاوم به زنگ زرد، نيمه مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس ، ميزان پروتئين 3/12 %، مقاوم به ريزش- ارتفاع 90- 70 cm، مناسب براي آبياري تكميلي |